## Slide 1: 가우시안 혼합모델(GMM)을 활용한 X-ray 촬영 이미지 표현
고려대학교 세종캠퍼스 데이터계산과학
2018270006 유승호
2018270017 백승민

## Slide 2
목표
블록 다이아그램
아이디어 과정 설명
결과 이미지

## Slide 3
목표
입력 받은 X-ray 이미지에 수학적 알고리즘을
진행하여 재현성 있는 일괄된 영상 표현을 위한 적절한 파라미터 설정방법을 제안

## Slide 4
3)

## Slide 5
Raw data
(input)
Dicom image
raw_to_dicom.m
Raw image를 matlab의 내장함수인 dicomwrite를
사용하여 dicom image로 변환한다

## Slide 6
Dicom image
Array data
Dicom_to_array 함수
- dicom 파일을 불러와서 픽셀배열로 변환

## Slide 7
Array data
관측오류값 제거
제일 앞 히스토그램 제거

## Slide 8
관측 오류값 제거
Outlier 제거
by z-score
Find_outlier_z (threshold = 2)
평균값
표준편차 * 2
- 평균값을 기준으로 양쪽으로 표준편차
2배 만큼의 구간만 사용한다
- 𝑍 = (𝑥 − 𝜇 ) / 𝜎
- 평균값 기준 왼쪽 구간은 표준편차 *2 한 값에 속하기 때문에 제거되지 않는다

## Slide 9
Outlier 제거
by z-score
GMM
GaussianMixture Module 사용 ( n_component = 4 )
- Import 한 GaussianMixture 을 사용하게 되면 EM 알고리즘 사용하여 iteration횟수 만큼 그래프의 평균과 분산을 추정하는 과정을 반복한다

## Slide 10
Max_iter =1
Max_iter = 500
Max_iter = 2000
Iteration 횟수가 증가 함에 따라 더 정확한 평균과 분산에 근접함을 확인 할 수 있다

## Slide 11
GMM
Width,level 출력
1번 : 3개의 gaussian 중 왼쪽 2개를 선택하여 width, level를 구한다
Width
1 : 빨간 그래프의 표준편차 * 3
2 : 빨간, 주황 그래프 중심값의 차
3 : 주황 그래프의 표준편차 * 3
Level
가장 작은 x값 + width/2

## Slide 12
GMM
Width,level 출력
2번 : 3개의 gaussian 중 왼쪽 1개를 선택하여 width, level를 구한다
Width
1 : 주황 그래프의 표준편차 * 5
Level
가장 작은 x값 + width/2

## Slide 13
Width,level 출력
대비 조정
창에 적용
raw_to_dicom.m
앞서 구한 width, level을 대비조정에 적용하여 히스토그램 영역 추출

## Slide 14
대비 조정
창에 적용
Xray 사진 결과
확인 (output)
최종 결과
Dicom image
Output

## Slide 15
Width,level 적용
Dicom 파일로
저장
+ 추가 사항 )
앞서 구한 width, level을 새로운 파일에 적용시켜 “GMM_dicom.dcm” 이라는 파일 명으로 저장

## Slide 16
전체 코드
https://colab.research.google.com/drive/1V3MQicQSd709Bh3l-3Q4JLp-ImH5U8TH?usp=sharing